询价文件

各受邀询价单位：

我司现就圭塘河智能停车场配套弱电设备采购及安装项目（停车管理系统）（以下简称本项目）进行询价采购，邀请贵司对该项目的价格进行询价响应。

- 项目情况简介

圭塘河智能停车场配套弱电设备采购及安装项目（停车管理系统）包括：综合布线系统（安防监控及停车场系统系统中的弱电线管，穿线等项目）、停车场地面区域监控系统、停车场地面出入口停车场管理系统、停车场地下室出入口停车场管理系统。项目以设备清单和施工图为准。

二、询价方式

公开询价。

三、询价供应商范围

雨智公司IT服务等创新业务合作伙伴招募--集成服务类入选供应商。

四、采购内容

包括但不限于以下内容：综合布线系统（安防监控及停车场系统系统中的弱电线管，穿线等项目）、停车场地面区域监控系统、停车场地面出入口停车场管理系统、停车场地下室出入口停车场管理系统。包含弱电工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及缺陷责任期（保修期）阶段的施工；本项目以设备清单和施工图为准（包括但不限于设备清单和施工图包括的内容）。

（二）工期：本项目服务期限30日历天，采购预算限价252,713.63元。

五、报价要求

预算限价252,713.63元。投标人投标总价均不能高于预算单价限价，其中单价均不得高于询价文件分项报价表中公布的对应上限单价，否则按废标处理。控制价清单明细详见附件1。

六、响应文件编制及密封要求

1、响应文件须按照本询价文件要求格式编制，须密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖响应人单位章。

2、响应文件有效期：90日历日。

3、响应文件副本份数：一式两份，其中正本壹份副本壹份。说明：响应文件均须密封胶装，不得使用活页装订；投标文件的正本均须逐页加盖投标单位红色印鉴（即公章），不接受影印件印鉴。

七、评价规则及中选规则

采用最低价法。在实质性响应的供应商中，每个最末级子项取报价最低的供应商为各子项的中选人。

八、获取磋商文件的时间、地点、方式

1、凡有意参加磋商采购活动的，请于2022年6 月 9日起至2022年 6月14 日(节假日除外)，每日上午09:00 ～ 12:00 ，下午 13:00 ～ 17:00 (北京时间)，持法定代表人身份证明或授权委托书、个人身份证到雨花城投集团三楼招标采购部进行报名登记，视为参与本次项目投标。

2、询价文件获取方式：网上免费下载或现场领取。

九、提交响应文件截止时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2022年 6月15 日10 点 00分（北京时间）。

2、询价开始时间：2022年6 月15 日10 点 00分（北京时间）。

3、询价地点：长沙市雨花城市建设投资集团有限公司相应会议室。

4、响应人必须派法定代表人持法定代表人身份证明原件（或其授权委托人持授权委托书原件和法人身份证明原件）、本人身份证原件准时参加。

5、逾期送达响应文件、响应文件未按要求密封或无本询价文件规定的身份证明资料的，我司将拒收其响应文件。

十、采购合同：采购合同（附件3）

十一、询价响应文件格式

1、询价响应声明

2、授权委托书

3、法定代表人身份证明

4、报价一览表

5、分项价格表

十二、联系方式

采购人：长沙市雨花智慧城市建设与运营有限公司

地  址：长沙市雨花区圭香路瑞景苑4号栋

联系人：卞女士

联系方式：0731-88091186

监管部门：长沙市雨花城市建设投资集团有限公司纪检监察室

联系电话：0731-88091172

长沙市雨花智慧城市建设与运营有限公司

2022年6 月 9日

附件1：                控制价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价上限 | 合价 |
| 一 | 综合布线系统 |  |  |  |  | 21,752.55 |
| 1 | 24芯光纤连接盘 | 1.名称:24芯光纤连接盘 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 套 | 2 | 120.65 | 241.30 |
| 2 | 双绞线缆 | 1.名称:六类双绞线 UTP CAT6 2.线缆对数:4对 3.敷设方式:综合敷设 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | m | 731.6 | 4.45 | 3,255.62 |
| 3 | 光缆 | 1.名称:4芯室外单模光缆 2.敷设方式:综合敷设 | m | 1773.2 | 6.59 | 11,685.39 |
| 4 | 跳线 | 1.名称:六类数据跳线 2.类别:RJ45－RJ45 3.规格:2米 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | 条 | 42 | 9.97 | 418.74 |
| 5 | 跳线 | 1.名称:单模双芯光纤跳线 2.类别:LC-FC 3.规格:2米 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | 条 | 22 | 10.64 | 234.08 |
| 6 | 光纤终端盒 | 1.名称:光纤终端盒 2.规格:盒式4口，SC尾纤法兰满配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 11 | 147.36 | 1,620.96 |
| 7 | 光纤连接 | 1.方法:光纤熔接 | 芯 | 44 | 38.03 | 1,673.32 |
| 8 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:RVV-2*1.0 3.材质:铜芯 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | m | 889.2 | 2.95 | 2,623.14 |
| 二 | 视频监控系统 |  |  |  |  | 39,689.65 |
| 9 | 监控摄像设备 | 1.名称:高清红外枪式摄像机 2.安装方式:吸顶安装 3.参数:内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 采用高性能400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万( 2688×1520)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置红外补光灯，最大红外监控距离80米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装 支持IP67防护等级 支持SMD 3.0 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 21 | 750.34 | 15,757.14 |
| 10 | 收发器 | 1.名称:电梯专用无线网桥 2.业务端口：1个； 电源模块接口：1*POERJ45LANRJ45(100Mbps)9V0.6A被动PoE； 无线标准：IEEE802.11b/g/n； 网络协议：TCP；ARP；ICMP；DHCP；NTP；UDP；HTTP； 推荐视频路数：1路200万像素； 空口速率：300Mbps； 工作频率：2.4GHz； 传输距离：100米； 工作温度：-10℃～+55℃； 防护等级：IP64； 无线认证：SRRC 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 11 | 714.38 | 7,858.18 |
| 11 | 控制设备 | 1.名称:安防专用电脑 2.参数:i7/16G内存/4G独显/2T硬盘+256G固态/22寸液晶显示器 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 1 | 3553.31 | 3,553.31 |
| 12 | 存储设备 | 1.名称:监控专用硬盘 2.规格:4T；7200RPM；256M；SATA 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 4 | 673.03 | 2,692.12 |
| 13 | 交换机 | 1.名称:8口交换机 2.功能:8口千兆，上行万兆光口 3.参数： 1）、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1000M/2.5G自适应口≥2个100/1000M SFP千兆光接口≥2个 2）、交换容量≥256Gbps，包转发率≥33Mpps 3）、要求设备采用静音无风扇节能设计 4）、要求设备采用金属外壳和金属网口设计 5）、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 6）、要求所投产品支持交换机即插即用，支持按功能区域零配置上线，支持图形化界面划分端口业务； 7）、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web; 8)、要求所投设备提供3年原厂质保 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 6 | 1638.15 | 9,828.90 |
| 三 | 停车场管理系统 |  |  |  |  | 140,582.75 |
| 14 | 停车场管理设备 | 1.名称:快速道闸 2.规格:直杆式快速道闸，功率：240W；功耗：300W；电压：220V50Hz；速度：3-6S可调；杆长：Max6m；通讯方式：I/O口；环境温度：-25℃to70℃；环境湿度：<90%，不凝露；挡杆类型：八角杆直杆；防水等级：IP66 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 10 | 5264.60 | 52,646.00 |
| 15 | 停车场管理设备 | 1.名称:数字式车辆检测器 2.规格:单向检测器，含地感线圈；检测通道车辆状态，配合道闸实现车辆防砸；1、工作电压：AC220V，50Hz；2、灵敏度调节：高、中、中低、低四级可调；3、设备功耗：＜5W；4、工作频率范围：20KHz~170KHz（两级可调节）；5、输出方式：继电器输出；6、外形尺寸：74*36*85mm(长×宽×高)；7、反应时间：＜100毫秒；8、线圈电感：80µH-500µH，推荐100µH-300µH(含连接线) 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 10 | 895.03 | 8,950.30 |
| 16 | 停车场管理设备 | 1.名称:车牌识别仪(含显示屏) 2.参数:供电电压：AC220V±10%；功率：45W；通讯方式：TCP/IP；显示界面：两行LED点阵屏，P4.75显示模组，每行显示四个汉字（显示内容：日期时间、车牌号、收费金额、余位）；环境温度：-25℃-＋65℃；环境湿度：＞90%，不凝露；外壳材质：优质冷轧钢板；集相机、显示屏、补光灯和语音一体的智能产品。停车人员在进口通道经过相机识别后显示屏上显示车牌并语音播报“欢迎光临”；在出场的时候相机识别到车牌，显示屏显示车牌、车辆类型、停车时长和收费金额，收费完成播祝你一路顺风；2行双色P4.75LED显示屏，显示余位、收费、车牌、提示、自定义等信息；高清语音芯片，大容量语音存储芯片，可自定义语音内容，智能同步显示屏内容，实时同步提示显示内容；所有拍照、识别功能摄像机前端完成，无需任何其他辅助功能；内置防雷电路，在摄像机前不需再安装防雷器，使摄像机免受雷击及其它浪涌过电压损害；支持车牌识别功能。在天气晴朗无雾,号牌无遮挡，无污损的条件进行测试白天测试时的环境光照度不低于2001x,晚上测试时辅助照明光照度不于30lx白天识别率99.9%，晚上识别率99.9% 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 10 | 4507.48 | 45,074.80 |
| 17 | 停车场管理设备 | 1.名称:中文显示屏 2.规格:LED屏（650*345*85mm)，语音对讲 3.定制服务：为配套停车场内的充电桩，停车系统定制开发新能源车辆出入自动识别，并自动免停车场费2小时。定制开发显示数据，显示整个停车场的信息。 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 1 | 6303.07 | 6,303.07 |
| 18 | 交换机 | 1.名称:8口交换机 2.功能:8口千兆，上行万兆光口 3.参数： 1）、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1000M/2.5G自适应口≥2个100/1000M SFP千兆光接口≥2个 2）、交换容量≥256Gbps，包转发率≥33Mpps 3）、要求设备采用静音无风扇节能设计 4）、要求设备采用金属外壳和金属网口设计 5）、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 6）、要求所投产品支持交换机即插即用，支持按功能区域零配置上线，支持图形化界面划分端口业务； 7）、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web; 8)、要求所投设备提供3年原厂质保 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 5 | 983.18 | 4,915.90 |
| 19 | 软件 | 1.名称:停车场系统管理软件 2.参数: 1、具备完善的‘无牌车’处理机制。系统在支持常规车辆视频出入、收费的基础上，还具备对无牌、车牌污损比较严重的车辆有完善的处理机制，出入口无需人工干预，实现快速出入； 2、为了确保系统运行的稳定性，车牌识别的快速和高识别率至关重要。前端车牌识别像机必须具备自动感应车辆、识别车牌号码的能力，无需后端软件或者其他设备参与车牌识别流程； 3、智能摄像机自带存储功能（白名单功能），可脱机存储信息20000条； 4、进场无需停车取卡、取票，出场无需验卡验票，可设置无人值守模式； 5、支持一位车主名下有多辆车，可以设置车位数量，实现不同车辆进出的固定临停转换； 6、场内人工通过中央缴费、手持机收费后，在免费离场时间内可车牌识别后自动抬杆放行； 7、不同通道不同收费规则：不同的通道（大车通道、小车通道等）可设置不同的收费规则； 8、对于商超会员制场所，根据不同用户的资料，与商超会员系统对接后，获取用户的会员等级，完成不同等级的会员减免； 9、通过云端纠正进场识别错误的车牌号，实现线下记录和云端实时同步； 10、满位自动放行：场内满位时车辆在入口等待入场，有余位时会自动放行； 11、在出场前，通过手机支付宝服务窗或微信公众号支付停车费用； 12、根据不同的楼层，地下车库，划分不同的停车区域，每个区域独立显示余位数； 13、场内设备收费：用户通过自助缴费机实现自助缴费，在免费离场时间内车牌识别后自动抬杆放行； 14、固定车位的车辆进场后，余位信息不变；15、提供标准SDK开发包 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 套 | 1 | 7139.37 | 7,139.37 |
| 20 | 停车场管理设备 | 1.名称:安全岛 2.规格:700mm*500mm*200mm 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 10 | 1200.00 | 12,000.00 |
| 21 | 控制设备 | 1.名称:中心管理电脑 2.参数:i7/16G内存/4G独显/2T硬盘+256G固态/22寸液晶显示器 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 1 | 3553.31 | 3,553.31 |
| 四 | 室外弱电 |  |  |  |  | 23,677.20 |
| 22 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20 4.配置形式：埋地 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 210 | 5.80 | 1,218.00 |
| 23 | 二合一防雷器 | 1.名称:二合一防雷器 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 14 | 399.48 | 5,592.72 |
| 24 | 室外监控立杆 | 1.名称:室外监控立杆 2.材质:热浸镀锌钢管5米 3.规格:φ150*5 4.现浇基础类型、钢筋类型、规格:C25砼基础、φ18钢筋 5.基础垫层要求:碎石垫层 6.含接地极、底座法兰盘、模板等 7.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 根 | 14 | 908.13 | 12,713.82 |
| 25 | 设备箱 | 1.名称：设备箱 2.规格型号：满足设计及规范要求 3.接线端子材质、规格:铜端子板 4.安装方式：悬挂式 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 14 | 213.45 | 2,988.30 |
| 26 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 项 | 1 | 1164.36 | 1,164.36 |
| 五 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 |  |  | 361.12 |
| 六 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | 项 |  |  | 3,488.58 |
| 七 | 其他项目费 |  | 项 |  |  | 2,295.52 |
| 八 | 销项税额 |  | 项 |  |  | 20,866.26 |
| 合计 | 252,713.63 |

附件2：    采购合同

圭塘河智能停车场配套弱电设备采购及安装项目（停车管理系统）采购合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装项目承包合同条例》、《建设项目质量管理条例》、及有关规定，为明确双方在施工过程中权利、义务和经济责任，双方本着互惠互利的原则，经双方协商同意签订本合同。

- 项目名称：圭塘河智能停车场配套弱电设备采购及安装项目（停车管理系统）

- 项目范围和内容

1.项目范围：圭塘河智能停车场配套弱电项目设备采购及安装项目包括但不限于以

下内容：综合布线系统（安防监控及停车场系统系统中的弱电线管，穿线等项目）、停车场地面区域监控系统、停车场地面出入口停车场管理系统、停车场地下室出入口停车场管理系统。包含弱电项目的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及缺陷责任期（保修期）阶段的施工；本项目以设备清单和施工图为准（包括但不限于设备清单和施工图包括的内容）。

2.项目内容：

3.承包方式： 包工包料

三、项目预算造价、项目款结算与支付

1、本项目甲乙双方协商并一致认可造价为     万元（ ¥      。包含但不限于管理费、文明施工费、配套费等项目管理费用。

2、付款方式 ：本项目已施工完毕，合同签订后10个工作日内，甲方一次性将项目款全额支付给乙方。

3、甲方支付相应款项前，乙方应出具符合甲方财务要求的合法有效发票，按乙方收到实际费用金额开票。乙方向甲方提供等额的、税率为9% 的施工服务费增值税普通发票（如果国家实行新的税务优惠政策，则按照国家政策规定的优惠税率开具技术服务类增值税发票），如乙方不能提供相应税点的税票，乙方需补足税金差额部分。如因乙方提供的发票不符合国家法律规定而导致税务等机关不予认可的，由此所生税费、罚款、滞纳金以及因此给甲方造成的损失等概由乙方承担。

四、项目工期

本项目工期为30日历天，具体以建设单位要求为准。

如因不可抗力因素或甲方原因造成乙方工期延误，乙方应在事件发生之日起3天内向甲方提交书面申请，经甲方书面确认后工期相应顺延，除此之外，甲方无须向乙方支付违约金或补偿金等任何款项。若超过3 天乙方未提交申请的，视为乙方放弃该项权利。

五、甲乙方职责

1、甲方职责：

A、负责按本合同约定付款方式及时拨付项目款。

B、项目项目停建、缓建时，或甲方与建设方的承包合同终止、解除时，甲方有权视情况解除本合同，乙方收到甲方书面解除通知后合同解除。合同解除后，双方按照建设方要求、乙方实际完成的合格项目量及本合同约定单价办理结算，除此之外，甲方无需向乙方支付违约金或补偿金等任何款项。

2、乙方职责：

A、按设计方案，精心组织施工。

B、深入现场，掌握施工进度，并及时进行施工。

C、提前通知建设方提供施工所需材料。

D、听从甲方安排，服从甲方管理。

E、乙方应遵守项目建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用。

F、项目正式移交甲方前，乙方负责照管项目及项目有关的材料、项目设备并承担合同内分期完成的成品和半成品保护责任。因乙方原因造成上述材料、项目设备及成品、半成品遗失或损坏的，由乙方负责赔偿、修复或更换，并承担由此增加的费用及延误的工期。

G、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，施工期间须及时将垃圾清理出施工现场，不能影响正常的施工及竣工验收。项目正式移交甲方前，乙方应从施工现场清除乙方的全部项目设备、多余材料、垃圾和各种临时项目，并保持施工现场清洁整齐，否则甲方有权另请他人完成上述工作，所需费用按实际发生费用的1.5倍从项目款中扣除，产生的各方损失由乙方承担。

H、本项目无质保期。

六、乙方职责

1、乙方应保障甲方免于承担本项目施工过程中及修补缺陷过程中引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：a 人员伤亡；b 工期延误的损失、质量保证、保修责任及因乙方原因造成的其他责任。如因乙方原因致使甲方因此承担任何责任和费用的，甲方有权从应支付给乙方的任何款项中扣除。如第三方就上述纠纷向人民法院提起诉讼，乙方同意赔偿甲方就此所承担的所有费用，包括但不限于诉讼费用、合理的律师费用、差旅费、和解金额或终审判决中规定的赔偿金额。

2、乙方应按建设方要求及本合同约定履行义务，否则甲方有权解除承包合同且有权自行处理与项目有关的费用支付、整改、结算、竣工验收、项目实体移交（相关部分）等全部事宜，乙方同意承担由此产生的全部法律后果，甲方因此增加的一切费用甲方均有权从应向乙方支付的任何款项中扣除。

3、项目完工后，乙方应按甲方要求提供相应的材料合格证、检测报告、竣工图、签证、结算资料等。且提供资料的时间不能影响整体项目的结算。若乙方不按要求提供，甲方有权停止付款。

七、其他事项

1、任何因本协议引起的争议，应通过友好协商方式解决。如不能协商解决，则争议任何一方均可将争议事项，提交甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、乙方项目人员的人身安全由乙方自行负责。所有因乙方原因造成的任何人员伤亡，包括第三方人员在内，所造成依法应该支付的损失赔偿费、抚恤金和相应的法律责任均由乙方负责。

3、甲、乙双方在签订和履行合同过程中均按合同约定联系方法进行联系和送达，若合同约定联系方式发生变更，则应及时以书面方式通知对方，在收到变更通知前按原联系方式送达的仍为有效。甲方按本协议所列乙方联系方式（或乙方书面通知的变更联系方式）邮寄发出的任何函件及因双方争议而产生的所有诉讼中的法律文件（包括但不限于各类通知、传票、裁定、判决及相关诉讼材料等所有法律文件），交邮后（以寄出的邮戳为准）第三日即视为已送达乙方。

4、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。凡合同未尽事宜，由双方协商解决。

5、本合同之附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：（盖 章）                  乙方：（盖 章）

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：           或委托代理人（签字）：

开户银行：                      开户银行：

户名：                          户名；

账号：                          账号：

签订日期：    年  月  日           签订日期：   年  月  日

附件4

技术规格、参数与要求

- 项目名称：圭塘河智能停车场配套弱电设备采购及安装项目（停车管理系统）

- 项目预算：约26万元

- 项目概况：本项目为圭塘河智能停车场配套弱电设备采购及安装项目，圭塘河智能停车场的弱电设备采购及安装。包括但不限于以下内容：综合布线系统（安防监控及停车场系统系统中的弱电线管，穿线等项目）、停车场地面区域监控系统、停车场地面出入口停车场管理系统、停车场地下室出入口停车场管理系统。包含弱电工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及缺陷责任期（保修期）阶段的施工；本项目以设备清单和施工图为准（包括但不限于设备清单和施工图包括的内容）。

- 项目清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.1.1.1.1 | 综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 030502003001 | 24芯光纤连接盘 | 1.名称:24芯光纤连接盘 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 套 | 2 |
| 2 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类双绞线 UTP CAT6 2.线缆对数:4对 3.敷设方式:综合敷设 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | m | 731.6 |
| 3 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:4芯室外单模光缆 2.敷设方式:综合敷设 | m | 1773.2 |
| 4 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:六类数据跳线 2.类别:RJ45－RJ45 3.规格:2米 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | 条 | 42 |
| 5 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:单模双芯光纤跳线 2.类别:LC-FC 3.规格:2米 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | 条 | 22 |
| 6 | 030502003005 | 光纤终端盒 | 1.名称:光纤终端盒 2.规格:盒式4口，SC尾纤法兰满配 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 11 |
| 7 | 030502014001 | 光纤连接 | 1.方法:光纤熔接 | 芯 | 44 |
| 8 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:RVV-2*1.0 3.材质:铜芯 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求 | m | 889.2 |
|  | 1.1.1.1.1.2 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 9 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:高清红外枪式摄像机 2.安装方式:吸顶安装 3.参数:内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 采用高性能400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万( 2688×1520)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置红外补光灯，最大红外监控距离80米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装 支持IP67防护等级 支持SMD 3.0 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 21 |
| 10 | 030501010003 | 收发器 | 1.名称:电梯专用无线网桥 2.业务端口：1个； 电源模块接口：1*POERJ45LANRJ45(100Mbps)9V0.6A被动PoE； 无线标准：IEEE802.11b/g/n； 网络协议：TCP；ARP；ICMP；DHCP；NTP；UDP；HTTP； 推荐视频路数：1路200万像素； 空口速率：300Mbps； 工作频率：2.4GHz； 传输距离：100米； 工作温度：-10℃～+55℃； 防护等级：IP64； 无线认证：SRRC 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 11 |
| 11 | 030501003002 | 控制设备 | 1.名称:安防专用电脑 2.参数:i7/16G内存/4G独显/2T硬盘+256G固态/22寸液晶显示器 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 1 |
| 12 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:监控专用硬盘 2.规格:4T；7200RPM；256M；SATA 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 4 |
| 13 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:8口交换机 2.功能:8口千兆，上行万兆光口 3.参数： 1）、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1000M/2.5G自适应口≥2个100/1000M SFP千兆光接口≥2个 2）、交换容量≥256Gbps，包转发率≥33Mpps 3）、要求设备采用静音无风扇节能设计 4）、要求设备采用金属外壳和金属网口设计 5）、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 6）、要求所投产品支持交换机即插即用，支持按功能区域零配置上线，支持图形化界面划分端口业务； 7）、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web; 8)、要求所投设备提供3年原厂质保 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 6 |
|  | 1.1.1.1.1.3 | 停车场管理系统 |  |  |  |
| 14 | 030507016001 | 停车场管理设备 | 1.名称:快速道闸 2.规格:直杆式快速道闸，功率：240W；功耗：300W；电压：220V50Hz；速度：3-6S可调；杆长：Max6m；通讯方式：I/O口；环境温度：-25℃to70℃；环境湿度：<90%，不凝露；挡杆类型：八角杆直杆；防水等级：IP66 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 10 |
| 15 | 030507016002 | 停车场管理设备 | 1.名称:数字式车辆检测器 2.规格:单向检测器，含地感线圈；检测通道车辆状态，配合道闸实现车辆防砸；1、工作电压：AC220V，50Hz；2、灵敏度调节：高、中、中低、低四级可调；3、设备功耗：＜5W；4、工作频率范围：20KHz~170KHz（两级可调节）；5、输出方式：继电器输出；6、外形尺寸：74*36*85mm(长×宽×高)；7、反应时间：＜100毫秒；8、线圈电感：80µH-500µH，推荐100µH-300µH(含连接线) 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 10 |
| 16 | 030507016003 | 停车场管理设备 | 1.名称:车牌识别仪(含显示屏) 2.参数:供电电压：AC220V±10%；功率：45W；通讯方式：TCP/IP；显示界面：两行LED点阵屏，P4.75显示模组，每行显示四个汉字（显示内容：日期时间、车牌号、收费金额、余位）；环境温度：-25℃-＋65℃；环境湿度：＞90%，不凝露；外壳材质：优质冷轧钢板；集相机、显示屏、补光灯和语音一体的智能产品。停车人员在进口通道经过相机识别后显示屏上显示车牌并语音播报“欢迎光临”；在出场的时候相机识别到车牌，显示屏显示车牌、车辆类型、停车时长和收费金额，收费完成播祝你一路顺风；2行双色P4.75LED显示屏，显示余位、收费、车牌、提示、自定义等信息；高清语音芯片，大容量语音存储芯片，可自定义语音内容，智能同步显示屏内容，实时同步提示显示内容；所有拍照、识别功能摄像机前端完成，无需任何其他辅助功能；内置防雷电路，在摄像机前不需再安装防雷器，使摄像机免受雷击及其它浪涌过电压损害；支持车牌识别功能。在天气晴朗无雾,号牌无遮挡，无污损的条件进行测试白天测试时的环境光照度不低于2001x,晚上测试时辅助照明光照度不于30lx白天识别率99.9%，晚上识别率99.9% 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 10 |
| 17 | 030507016004 | 停车场管理设备 | 1.名称:中文显示屏 2.规格:LED屏（650*345*85mm)，语音对讲 3.定制服务：为配套停车场内的充电桩，停车系统定制开发新能源车辆出入自动识别，并自动免停车场费2小时。定制开发显示数据，显示整个停车场的信息。 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 1 |
| 18 | 030501012005 | 交换机 | 1.名称:8口交换机 2.功能:8口千兆，上行万兆光口 3.参数： 1）、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1000M/2.5G自适应口≥2个100/1000M SFP千兆光接口≥2个 2）、交换容量≥256Gbps，包转发率≥33Mpps 3）、要求设备采用静音无风扇节能设计 4）、要求设备采用金属外壳和金属网口设计 5）、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 6）、要求所投产品支持交换机即插即用，支持按功能区域零配置上线，支持图形化界面划分端口业务； 7）、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web; 8)、要求所投设备提供3年原厂质保 4.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 5 |
| 19 | 030501017002 | 软件 | 1.名称:停车场系统管理软件 2.参数: 1、具备完善的‘无牌车’处理机制。系统在支持常规车辆视频出入、收费的基础上，还具备对无牌、车牌污损比较严重的车辆有完善的处理机制，出入口无需人工干预，实现快速出入； 2、为了确保系统运行的稳定性，车牌识别的快速和高识别率至关重要。前端车牌识别像机必须具备自动感应车辆、识别车牌号码的能力，无需后端软件或者其他设备参与车牌识别流程； 3、智能摄像机自带存储功能（白名单功能），可脱机存储信息20000条； 4、进场无需停车取卡、取票，出场无需验卡验票，可设置无人值守模式； 5、支持一位车主名下有多辆车，可以设置车位数量，实现不同车辆进出的固定临停转换； 6、场内人工通过中央缴费、手持机收费后，在免费离场时间内可车牌识别后自动抬杆放行； 7、不同通道不同收费规则：不同的通道（大车通道、小车通道等）可设置不同的收费规则； 8、对于商超会员制场所，根据不同用户的资料，与商超会员系统对接后，获取用户的会员等级，完成不同等级的会员减免； 9、通过云端纠正进场识别错误的车牌号，实现线下记录和云端实时同步； 10、满位自动放行：场内满位时车辆在入口等待入场，有余位时会自动放行； 11、在出场前，通过手机支付宝服务窗或微信公众号支付停车费用； 12、根据不同的楼层，地下车库，划分不同的停车区域，每个区域独立显示余位数； 13、场内设备收费：用户通过自助缴费机实现自助缴费，在免费离场时间内车牌识别后自动抬杆放行； 14、固定车位的车辆进场后，余位信息不变；15、提供标准SDK开发包 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 套 | 1 |
| 20 | 030507016005 | 停车场管理设备 | 1.名称:安全岛 2.规格:700mm*500mm*200mm 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 10 |
| 21 | 030501003004 | 控制设备 | 1.名称:中心管理电脑 2.参数:i7/16G内存/4G独显/2T硬盘+256G固态/22寸液晶显示器 3.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 1 |
|  | 1.1.1.1.1.4 | 室外弱电 |  |  |  |
| 22 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20 4.配置形式：埋地 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | m | 210 |
| 23 | 030409010003 | 二合一防雷器 | 1.名称:二合一防雷器 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 个 | 14 |
| 24 | 030410001001 | 室外监控立杆 | 1.名称:室外监控立杆 2.材质:热浸镀锌钢管5米 3.规格:φ150*5 4.现浇基础类型、钢筋类型、规格:C25砼基础、φ18钢筋 5.基础垫层要求:碎石垫层 6.含接地极、底座法兰盘、模板等 7.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 根 | 14 |
| 25 | 030404017002 | 设备箱 | 1.名称：设备箱 2.规格型号：满足设计及规范要求 3.接线端子材质、规格:铜端子板 4.安装方式：悬挂式 5.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 台 | 14 |
|  | 1.1.1.2 | 措施项目 |  |  |  |
| 26 | CSPK001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 27 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆 2.未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求. | 项 | 1 |

五、项目建设要求及说明

1．	产品运输、保险及保管

1.1	成交人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2	成交人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格并交付给采购人。

1.3	成交人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2.	安装调试

2.1	成交人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

2.2	项目完成后，成交人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。

2.3   成交人全面设备需求清单项目的供货、安装及调试工作，确保整个系统能够正常运营。

3.	测试验收

3.1   本项目采用一般程序验收。

3.2	项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.3	验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.4	项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。

3.5   项目验收时，成交人必须保证其供货、安装及调试的设备系统能够正常运行，满足采购人的要求。

4.	项目质量及项目保修：

4.1   项目移交后，由采购人负责管理。中标人对于设备及系统进行现场保修及远程维护，中标人无偿负责提供对采购人员工进行技术培训及指导意见给采购人管理部门。

4.2   中标人负责通过本项目范围内（包含设计变更内容）所有验评，并负责所有费用。

4.3  本项目设备保修期为两年免费上门服务期。

5.	售后服务

5.1	系统维护。要求提交以下内容。

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

5.2	技术支持

1）提供7×24小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

5.3	故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理。

2）出现故障2小时内到现场；一般故障4小时内处理完毕，其他故障在24小时内排除。

3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

5.4	质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期内如果发生较大质量故障并且不能在四十八小时内修复，则从该故障修复之日起重新核定质保期。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交人应及时优惠提供所需的备品备件。

6.	培训

6.1	成交人应根据项目情况给采购人提出运营建议，包括运营管理人员数量、岗位设置及管理制度等，并负责对这些岗位人员进行培训。

6.2   项目开始运营一月内，成交人应根据情况派驻技术人员进行指导，待采购人的运营管理人员能够自行维持系统正常运营后，方视为完成培训任务。

六、其他要求及说明

1．	交货时间及地点

1.1	交货时间：30 日历天。包含国家法定的节假日。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

1.2	交货地点：圭塘河智能停车场。

询价响应文件

采购项目名称：________________

供应商名称：

询价响应声明

致                  (采购人)：

根据贵方为             项目的询价邀请，签字代表             （全名、职务）经正式授权并代表供应商             （供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式  份，电子文件一份。

（1）报价一览表

（2）分项价格表

（3）货物符合询价通知书规定的证明文件

（5）供应商的资格证明文件

（6）保证金

（7）供应商认为需要提供的其他资料

一、我方同意在询价文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方承诺：

（1）近三年均依法缴纳了各项税费，没有偷税、漏税行为；

（2）近三年均依法缴纳了各项社会保障资金，没有欠缴、漏缴行为；

三、我方已详细审核全部询价通知书，包括询价通知书修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方承诺接受询价通知书中的全部条款且无任何异议。

四、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。

五、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

六、我方保证在获得成交资格后，忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

供应商名称(盖章)：

法定代表人 (签字)：

日期：         年     月   日

备注：1、除可填报项目外，对本询价响应声明的任何修改将被视为非实质性响应，从而导致参加政府采购活动的资格被拒绝。

- 供应商注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目政府采购活动止 (后同)。

# 授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

供应商名称（单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年      月       日

# 法定代表人身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：      年龄：       职务：          系     （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

供应商名称（单位章）：

年        月        日

报价一览表

| 项目名称 项目名称 | 圭塘河智能停车场配套弱电设备采购及安装项目（停车管理系统） |
| --- | --- |
| 总报价人民币 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |
| 工期 |  |
| 备 注 |  |

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）总价应与《分项价格表》中总价相同。

供应商（单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：        年     月     日

分项价格表

项目名称：圭塘河智能停车场配套弱电设备采购及安装项目（停车管理系统）

金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价上限 | 合价 |

报价金额合计：小写：                      大写：

说明：（1）如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

供应商（单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：      年   月   日