询价文件

各受邀询价单位：

我司现就雅塘片区城市更新（正圆老旧小区改造）项目弱电项目（以下简称本项目）进行询价采购，邀请贵司对该项目的服务费进行询价响应。

- 项目情况简介

施工区域原陈旧设备的拆违处理、弱电系统施工所必要的管网建设（管网开挖以及回填由总包单位负责，本合同工作界面包含管网铺设、线路敷设、手井建设），机房装修，以及所属的三网融合系统、小区监控系统；相关系统包含的设备安装、线路敷设以及驳接等。包含弱电工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及缺陷责任期（保修期）阶段的施工；本项目以设备清单和施工图为准（包括但不限于设备清单和施工图包括的内容）。以上所述的项目承包内容及介绍只是概括的，并不能视为完整无缺的。承包人应认真研究和熟悉设备清单及有关文件，特别是图纸，从而完全了解本项目的实际内容。以上未明细，但施工图纸范围所涵盖的全部内容（即使发包人设备清单中漏项、少列或计算错误等）亦属本项目承包的范围。

二、询价方式

公开询价。

三、询价供应商范围

雨智公司IT服务等创新业务合作伙伴招募--集成服务类入选供应商。

四、采购内容

包括但不限于以下内容：施工区域原陈旧设备的拆违处理、弱电系统施工所必要的管网建设（管网开挖以及回填由总包单位负责，本合同工作界面包含管网铺设、线路敷设、手井建设），机房装修，以及所属的三网融合系统、小区监控系统；相关系统包含的设备安装、线路敷设以及驳接等。包含弱电工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及缺陷责任期（保修期）阶段的施工；本项目以设备清单和施工图为准（包括但不限于设备清单和施工图包括的内容）。以上所述的项目承包内容及介绍只是概括的，并不能视为完整无缺的。承包人应认真研究和熟悉设备清单及有关文件，特别是图纸，从而完全了解本项目的实际内容。以上未明细，但施工图纸范围所涵盖的全部内容（即使发包人设备清单中漏项、少列或计算错误等）亦属本项目承包的范围。

（二）工期：合同工期总日历天数： 60日历天。包含国家法定的节假日。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

五、报价要求

预算限价1,255,927.40元。投标人投标总价均不能高于预算单价限价，其中单价均不得高于询价文件分项报价表中公布的对应上限单价，否则按废标处理。控制价清单明细详见附件1。

六、响应文件编制及密封要求

1、响应文件须按照本询价文件要求格式编制，须密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖响应人单位章。

2、响应文件有效期：90日历日。

3、响应文件副本份数：正本壹份、电子文件壹份(U盘，并标注供应商名称)。

说明：响应文件均须密封胶装，不得使用活页装订；投标文件的正本均须逐页加盖投标单位红色印鉴（即公章），不接受影印件印鉴。

七、评价规则及中选规则

采用最低价法。在实质性响应的供应商中，每个最末级子项取报价最低的供应商为各子项的中选人。

八、获取磋商文件的时间、地点、方式

1、凡有意参加磋商采购活动的，请于2022年12月20日起至2022年12月23日(节假日除外)，每日上午09:00 ～ 12:00 ，下午 13:00 ～ 17:00 (北京时间)，持法定代表人身份证明或授权委托书、个人身份证到雨花城投集团三楼招标采购部进行报名登记，视为参与本次项目投标。

2、询价文件获取方式：网上免费下载或现场领取。

九、提交响应文件截止时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2022年12月27日14点00分（北京时间）。

2、询价开始时间：2022年12月27日14点00分（北京时间）。

3、询价地点：长沙市雨花城市建设投资集团有限公司相应会议室。

4、响应人必须派法定代表人持法定代表人身份证明原件（或其授权委托人持授权委托书原件和法人身份证明原件）、本人身份证原件准时参加。

5、逾期送达响应文件、响应文件未按要求密封或无本询价文件规定的身份证明资料的，我司将拒收其响应文件。

十、采购合同：采购合同（附件3）

十一、询价响应文件格式

1、询价响应声明

2、授权委托书

3、法定代表人身份证明

4、报价一览表

5、分项价格表

十二、联系方式

采购人：长沙市雨花智慧城市建设与运营有限公司

地  址：长沙市雨花区圭香路瑞景苑4号栋

联系人：卞女士

联系方式：0731-88091186

监管部门：长沙市雨花城市建设投资集团有限公司纪检监察室

联系电话：0731-88091172

长沙市雨花智慧城市建设与运营有限公司

2022年12月20日

附件1：

| 控制价清单 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  | 单价上限 | 总价上限 |
| 1 | 720芯落地式三网交接箱 | 1.规格型号: GXF05-VIII 1000*1550*350mm 2.安装方式:机房内落地安装 | 台 | 1 | 5773.68 | 5,773.68 |
| 2 | 12芯接续包 | 1.工作内容:安装接头盒及托架等 | 个 | 1 | 103.95 | 103.95 |
| 3 | 16芯接续包 | 1.工作内容:安装接头盒及托架等 | 个 | 1 | 108.90 | 108.90 |
| 4 | 24芯接续包 | 1.工作内容:安装接头盒及托架等 | 个 | 21 | 116.82 | 2,453.22 |
| 5 | 12芯分纤箱 | 1.配置:箱内设置1:8分光器3个,熔接盘1个 2.安装方式:楼梯间内挂墙安装 | 个 | 5 | 421.74 | 2,108.70 |
| 6 | 24芯分纤箱 | 1.配置:箱内设置1:8分光器3个,熔接盘1个 2.安装方式:楼梯间内挂墙安装 | 个 | 29 | 421.74 | 12,230.46 |
| 7 | 48芯分纤箱 | 1.配置:箱内设置1:8分光器3个,熔接盘1个 2.安装方式:楼梯间内挂墙安装 | 个 | 39 | 426.69 | 16,640.91 |
| 8 | 8芯单模光缆 | 1.敷设部位:管/暗槽内敷设 2.满足设计要求光纤选型的基本原则 | m | 2699.37 | 7.23 | 19,508.35 |
| 9 | 12芯单模光缆 | 1.敷设部位:管/暗槽内敷设 2.满足设计要求光纤选型的基本原则 | m | 283.42 | 7.33 | 2,076.33 |
| 10 | 16芯单模光缆 | 1.敷设部位:管/暗槽内敷设 2.满足设计要求光纤选型的基本原则 | m | 304.32 | 7.92 | 2,410.21 |
| 11 | 24芯单模光缆 | 1.敷设部位:管/暗槽内敷设 2.满足设计要求光纤选型的基本原则 | m | 5603.88 | 8.73 | 48,931.96 |
| 12 | 光缆成端/直熔 | 1.类别:光缆成端接头 带状 | 芯 | 552 | 15.64 | 8,634.38 |
| 13 | 光缆中继段测试 12芯 | 1.工作内容:测试 | 中继段 | 1 | 198.00 | 198.00 |
| 14 | 光缆中继段测试 16芯 | 1.工作内容:测试 | 中继段 | 1 | 280.17 | 280.17 |
| 15 | 光缆中继段测试 24芯 | 1.工作内容:测试 | 中继段 | 21 | 280.17 | 5,883.57 |
| 16 | 光缆接续 12芯 | 1.工作内容:熔接纤芯、接续加强芯、盘绕固定预留光纤、复测衰减等 | 头 | 1 | 535.59 | 535.59 |
| 17 | 光缆接续 24芯 | 1.工作内容:熔接纤芯、接续加强芯、盘绕固定预留光纤、复测衰减等 | 头 | 22 | 768.24 | 16,901.28 |
| 18 | 皮线光缆 | 1.敷设部位:管/暗槽内敷设 2.规格:国标2芯,满足设计要求光纤选型的基本原则 | m | 62938 | 2.57 | 162,002.41 |
| 19 | 光缆成端/直熔 | 1.类别:光缆成端接头 带状 | 芯 | 3912 | 15.64 | 61,191.50 |
| 20 | 原有弱电线缆拆除 | 1.工程量暂估,结算时按实签证 | m | 71828.99 | 0.45 | 31,999.82 |
| 21 | PVC线槽 PVC16mm | 1.材质:PVC线槽 2.敷设方式:砖、混凝土结构明敷 | m | 11904 | 7.62 | 90,744.19 |
| 22 | 电气配管 PVC50 | 1.名称:刚性阻燃电线管 2.材质:塑料 3.型号、规格:PVC50 4.敷设方式:砖、混凝土结构明敷 | m | 1852 | 20.30 | 37,586.34 |
| 23 | 电气配管 SC50 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌薄壁钢管 3.型号、规格:SC50 2.敷设方式:砖、混凝土结构明敷 | m | 292 | 27.52 | 8,036.42 |
| 24 | 打穿墙洞 | 1.工作内容:打穿墙洞 | 个 | 1065 | 7.92 | 8,434.80 |
| 25 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 3390.75 | 3,390.75 |
| 26 | 200万像素红外枪式摄像机 | 1.类型:枪式,200万像素,传感器类型 1/2.7英寸CMOS;最大分辨率200W;最大红外距离50 米;宽动态支持;镜头焦距3.6mm/6mm/8mm/12mm;定焦;H.265支持; 2.供电方式:POE供电,DC12V;防护等级IP67; 3.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 台 | 83 | 384.62 | 31,923.05 |
| 27 | 枪机支架 | 1.材质:合金材质,专用 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 个 | 83 | 91.58 | 7,600.73 |
| 28 | 室外监控立杆 | 1.参数:4.5m(含立杆弱电箱) 2.材质:∅150钢管变∅100钢管变径接头 3.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 根 | 29 | 520.74 | 15,101.46 |
| 29 | 室外监控立杆基础 | 1..基础:C25砼,规格900x900x1000(h)mm,包含成套地脚螺栓 2.接地装置:L50×5镀锌角钢,埋深2.5米.接地电阻不大于10欧姆 3.工作内容:满足设计及使用要求 | 基 | 29 | 905.85 | 26,269.65 |
| 30 | 一光一电光纤收发器 | 1.参数: 百兆单模单纤自适应光纤收发器支持距离：≤25KmSC光纤接口1个10Mbps/100Mbps自适应RJ45口 数据传输稳定，抗干扰能力强 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 个 | 18 | 510.84 | 9,195.12 |
| 31 | 64芯光纤配线架 | 1.参数:光纤收发器架,满足设计要求 2.工作内容:本体安装及调试 | 台 | 1 | 517.77 | 517.77 |
| 32 | 14槽光纤收发器架 | 1.参数:光纤收发器架,满足设计要求 2.工作内容:本体安装及调试 | 台 | 1 | 448.47 | 448.47 |
| 33 | 立杆汇聚设备箱 | 1.参数:尺寸400x300x180mm,附着在监控立杆上安装,含SPD防雷器,6位10A排插 2.工作内容:本体安装及调试 | 个 | 9 | 261.36 | 2,352.24 |
| 34 | 立杆汇备箱 | 1.参数:尺寸200x300x120mm,附着在监控立杆上安装,含SPD防雷器,6位10A排插 2.工作内容:本体安装及调试 | 个 | 20 | 235.62 | 4,712.40 |
| 35 | 四口终端盒 | 1.工作内容:安装接头盒及托架等 | 个 | 9 | 142.56 | 1,283.04 |
| 36 | 8口POE交换机 | 1.参数:POE,满足设计要求 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 台 | 4 | 789.03 | 3,156.12 |
| 37 | 12口POE交换机 | 1.参数:POE,满足设计要求 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 台 | 4 | 1321.65 | 5,286.60 |
| 38 | 24口POE交换机 | 1.参数:POE,满足设计要求 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 台 | 1 | 1911.69 | 1,911.69 |
| 39 | 电气配管 PVC25mm | 1.材质:PVC 2.敷设方式:室外埋地敷设 | m | 255.07 | 5.74 | 1,464.61 |
| 40 | 电气配管 PVC20mm | 1.材质:PVC 2.敷设方式:室外埋地敷设 | m | 335.33 | 5.15 | 1,726.28 |
| 41 | 4芯单模光纤 | 1.敷设部位:管内敷设 2.满足设计要求光纤选型的基本原则 | m | 2267.11 | 6.19 | 14,027.74 |
| 42 | 电源线 RVV-3x2.5mm2 | 1.材质:铜芯软护套线 2.敷设部位:管内敷设 3.满足设计要求选型的基本原则 | m | 2168.11 | 6.93 | 15,025.00 |
| 43 | 电源线 RVV-2x1.0mm2 | 1.材质:铜芯软护套线 2.敷设部位:管内敷设 3.满足设计要求选型的基本原则 | m | 24.64 | 2.77 | 68.30 |
| 44 | UTP6网线 | 1.材质:六类铜芯网线 2.敷设部位:管内敷设 3.满足设计要求选型的基本原则 | m | 3581.59 | 4.36 | 15,601.41 |
| 45 | 网络跳线 | 1.规格:2m六类非屏蔽跳线 1.工作内容:本体安装 | 条 | 18 | 5.94 | 106.92 |
| 46 | 光纤跳线 | 1.规格:1.5m光纤跳线 1.工作内容:本体安装 | 条 | 18 | 7.72 | 139.00 |
| 47 | 光缆成端/直熔 | 1.类别:光缆成端接头 带状 | 头 | 18 | 250.47 | 4,508.46 |
| 48 | 光纤链路测试 | 1.工作内容:光纤链路全程测试 光纤链路回波损耗测试 2.工程量暂估,结算时提供检测报告 | 链路 | 9 | 19.80 | 178.20 |
| 49 | 安全防范分系统调试 | 1.工作内容:监控系统调试,摄像机83台 | 系统 | 1 | 4662.90 | 4,662.90 |
| 50 | 128路硬盘录像机 | 1.参数:工业级嵌入式微控制器;嵌入式Linux实时操作系统;网络协议IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF;前智能支持;后智能不支持;网络带宽接入128Mbps,储存128Mbps,转发 128Mbps;网络视频接入128路; 2.工作内容:本体安装及调试 | 台 | 1 | 9136.71 | 9,136.71 |
| 51 | 43寸专用高清液晶监视器及挂架（单元式拼接屏） | 1.参数:43寸,接口:支持HDMI屏幕比例:16:9,分辨率:1920*1080P,满足设计要求 2.屏幕规格：2*3排列（43寸液晶拼接屏） 3.工作内容:本体安装及调试 | 套 | 1 | 24241.14 | 24,241.14 |
| 52 | 12路高清解码器 | 1.参数:可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机;输入输出≥4路;支持HDMI,HD-BaseT,SD/HD/3G-SDI,光纤,DVI和VGA(兼容YUVYC及CVBC)可以任意输入切换到任意输出;具有倍频倍线功能,对图像信号进行倍线缩放、倍频增强显示,将不同分辨率的信号统一处理输出相同分辨率的信号;支持EDID管理;支持HDMI1.4a,支持3D,兼容HDCP功能;支持双绞线和光纤传输I/O信号卡;支持IR和RS232控制,可选TCP/IP控制,同时兼容第三方控制. 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 台 | 1 | 8953.56 | 8,953.56 |
| 53 | HDMI高清线 | 1.参数:15米/根 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 条 | 6 | 289.08 | 1,734.48 |
| 54 | 监控硬盘 | 1.参数:8T监控专用 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 块 | 10 | 1281.06 | 12,810.60 |
| 55 | 监控电脑 | 1.参数:视频监控系统操作电脑,满足设计要求 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 台 | 1 | 4330.26 | 4,330.26 |
| 56 | 48口核心交换机 | 1.参数:48口,满足设计要求 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 台 | 1 | 5476.68 | 5,476.68 |
| 57 | UPS主机 | 1.参数: 10KVA/380V/9KW,电池后备时间2小时,不单独设置电池柜 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 套 | 1 | 18078.39 | 18,078.39 |
| 58 | 机房UPS配电箱 | 1.参数:壁装 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 台 | 1 | 1459.26 | 1,459.26 |
| 59 | 机房市电配电箱 | 1.参数:壁装 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 台 | 1 | 2770.02 | 2,770.02 |
| 60 | 42U网络机柜 | 1.参数:42U,落地安装 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 台 | 1 | 2374.02 | 2,374.02 |
| 61 | 监控电视墙 | 1.参数:液晶拼接屏落地机箱机柜，2x3电视器支架(43寸显示器)排布，屏幕墙下柜标配一块可调节设备层板 2.工作内容:本体安装 | 台 | 1 | 8573.40 | 8,573.40 |
| 62 | 三联操作台 | 1.参数:三联,定制 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 台 | 1 | 2574.00 | 2,574.00 |
| 63 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 156.42 | 156.42 |
| 64 | LED灯盘600*600 | 1.规格:符合设计要求 2.安装方式;吸顶安装 | 套 | 8 | 180.18 | 1,441.44 |
| 65 | 安全出口指示灯 | 1.规格:符合设计要求 2.安装方式:壁装 | 套 | 1 | 69.30 | 69.30 |
| 66 | 市电插座 | 1.规格:10A二三插维修插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 7 | 22.28 | 155.93 |
| 67 | 空调插座 | 1.规格:三相三孔插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 1 | 26.73 | 26.73 |
| 68 | 双联单控开关 | 1.安装方式:暗装 | 个 | 1 | 24.75 | 24.75 |
| 69 | 双孔数据语音插座 | 1.安装方式:暗装 | 个 | 4 | 66.33 | 265.32 |
| 70 | 单孔数据插座 | 1.安装方式:暗装 | 个 | 1 | 47.52 | 47.52 |
| 71 | 电气配管 JDG20 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌薄壁钢管 3.型号、规格:JDG20 4.敷设方式:砖、混凝土结构暗配 | m | 14.63 | 11.88 | 173.80 |
| 72 | 电气配管 JDG32 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌薄壁钢管 3.型号、规格:JDG32 4.敷设方式:砖、混凝土结构暗配 | m | 51.5 | 18.81 | 968.72 |
| 73 | 电气配线 ZR-BV-2.5mm2 | 1.材质:塑铜线 2.敷设方式:管内穿照明线 | m | 48.39 | 2.77 | 134.14 |
| 74 | 电气配线 ZR-BV-4mm2 | 1.材质:塑铜线 2.敷设方式:线槽配线 | m | 76.74 | 4.26 | 326.68 |
| 75 | 电气配线 ZR-BV-6mm2 | 1.材质:塑铜线 2.敷设方式:线槽配线 | m | 57.21 | 5.45 | 311.51 |
| 76 | 电力电缆 ZR-YJY-5*6mm2 | 1.材质:铜芯电力电缆 2.电压等级:1KV及以下 | m | 50 | 27.72 | 1,386.00 |
| 77 | UTP6网线 | 1.材质:六类铜芯网线 2.敷设部位:线槽敷设 3.满足设计要求选型的基本原则 | m | 84.14 | 4.36 | 366.51 |
| 78 | 钢质线槽 100*100 | 1.材质:金属 2.安装方式:地板下安装 | m | 25.57 | 86.13 | 2,202.34 |
| 79 | 塑料接线盒 | 1.规格:86式 2.安装方式:暗装 | 个 | 9 | 7.13 | 64.15 |
| 80 | 塑料开关盒 | 1.规格:86式 2.安装方式:暗装 | 个 | 14 | 7.13 | 99.79 |
| 81 | 等电位联结带 | 1.材质、规格:30*3紫铜带 | m | 35.42 | 68.31 | 2,419.54 |
| 82 | 局部等电位联结箱 | 1.工作内容：本体安装 | 台 | 1 | 22.77 | 22.77 |
| 83 | 设备承重支架 | 1.规格:5#角钢 2.工作内容:制作安装、防腐刷油 | kg | 42.96 | 12.87 | 552.90 |
| 84 | 5P柜式空调 | 1.安装方式;落地安装 | 台 | 1 | 7834.86 | 7,834.86 |
| 85 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 113.85 | 113.85 |
| 86 | 通信配管 PVC110mm 4孔 | 1.材质:PVC 2.敷设方式:室外埋地敷设 | m | 465.76 | 72.47 | 33,752.70 |
| 87 | 通信配管 PVC110mm 2孔 | 1.材质:PVC 2.敷设方式:室外埋地敷设 | m | 524.58 | 36.43 | 19,111.50 |
| 88 | 通信配管 PVC110mm 1孔 | 1.材质:PVC 2.敷设方式:室外埋地敷设 | m | 90.03 | 19.80 | 1,782.59 |
| 89 | 通信配管 PVC75mm 2孔 | 1.材质:PVC 2.敷设方式:室外埋地敷设 | m | 55.56 | 26.73 | 1,485.12 |
| 90 | 通信配管 PVC75mm 1孔 | 1.材质:PVC 2.敷设方式:室外埋地敷设 | m | 909.79 | 15.15 | 13,780.59 |
| 91 | 通信配管 PVC50mm | 1.材质:PVC 2.敷设方式:室外埋地敷设 | m | 314.76 | 9.80 | 3,084.96 |
| 92 | 静电地板600*600*30mm | 1.安装方式:可调支架安装,含支撑脚 | m2 | 40.32 | 238.59 | 9,619.95 |
| 93 | 双开甲级钢质防火门 1500*2200mm | 1.工作内容:本体安装 | 樘 | 1 | 1797.84 | 1,797.84 |
| 94 | 不锈钢踢脚线 | 1.规格:150*1.2mm | m2 | 25.6 | 53.46 | 1,368.58 |
| 95 | 墙面一般抹灰 | 1.15厚1:3水泥砂浆抹平，用浆拉毛刷108胶素水泥浆一道（内掺水重8%的胶料） 2.部位：机房内墙面 | m2 | 78.62 | 25.74 | 2,023.68 |
| 96 | 抹灰面油漆-墙面 | 1.无机涂料两遍（白色） 2.刷底漆一遍 3.内墙腻子二道，打磨平整； | m2 | 78.62 | 29.70 | 2,335.01 |
| 97 | 抹灰面油漆-天棚 | 1.满刮腻子二遍； 2.刷底漆一遍； 3.无机涂料两遍（白色）； | m2 | 40.32 | 32.67 | 1,317.25 |
| 98 | 单页手孔井 | 1.规格:内空尺寸940*740*800mm 2.类别:砖砌 3.安装位置:车道处 4.井盖采用重型单页球铁井盖井座 940*740mm 5.具体做法详设计图纸 | 座 | 23 | 1807.74 | 41,578.02 |
| 99 | 单页手孔井 | 1.规格:内空尺寸940*740*800mm 2.类别:砖砌 3.安装位置:非车道处 4.井盖采用轻型单页球铁井盖井座 940*740mm 5.具体做法详设计图纸 | 座 | 77 | 1679.04 | 129,286.08 |
| 100 | 冬雨季施工增加费 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1 | 1485.00 | 1,485.00 |
| 101 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 项 | 1 | 39600.00 | 39,600.00 |
| 102 | 安全责任险、环境保护税 |  | 项 | 1 | 6871.31 | 6,871.31 |
| 103 | 销项税额 | 销项税额 | 项 | 1 | 108536.67 | 108,536.67 |
| 合计 | 1,255,927.40 |

附件2：    采购合同

雅塘片区城市更新（正圆老旧小区改造 ）项目弱电项目合同

项目名称：雅塘片区城市更新（正圆老旧小区改造）项目弱电项目

项目地点：长沙市雨花区

采   购  人：长沙市雨花智慧城市建设与运营有限公司

供   应   商：

签订日期：

雅塘片区城市更新（正圆老旧小区改造）项目弱电项目

采购人（全称）：长沙市雨花智慧城市建设与运营有限公司   （发包人）

供应商（全称）：                                       （承包人）

依照《中华人民共和国民法典》、及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，本着互相协作、紧密配合，保证项目顺利进行的宗旨，双方就雅塘片区城市更新（正圆老旧小区改造）项目弱电项目合同事宜协商一致，为明确双方在项目执行过程中的权利、义务和经济责任，特此订立本合同以资信守执行。

- 项目简况：

1、项目名称：雅塘片区城市更新（正圆老旧小区改造）项目弱电项目

2、项目地点：长沙市雨花区

3、项目内容：雅塘片区城市更新（正圆老旧小区改造）项目弱电项目。包括但不限于以下内容：施工区域原陈旧设备的拆违处理、弱电系统施工所必要的管网建设（管网开挖以及回填由总包单位负责，本合同工作界面包含管网铺设、线路敷设、手井建设），机房装修，以及所属的三网融合系统、小区监控系统；相关系统包含的设备安装、线路敷设以及驳接等。包含弱电工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及缺陷责任期（保修期）阶段的施工；本项目以设备清单和施工图为准（包括但不限于设备清单和施工图包括的内容）。以上所述的项目承包内容及介绍只是概括的，并不能视为完整无缺的。承包人应认真研究和熟悉设备清单及有关文件，特别是图纸，从而完全了解本项目的实际内容。以上未明细，但施工图纸范围所涵盖的全部内容（即使发包人设备清单中漏项、少列或计算错误等）亦属本项目承包的范围。

4、项目承包范围：

本工程为弱电项目，承发包范围包括但不限于下列：

- 接收项目现场所需的一切工程，包括清理现场、拆除旧设备及排除障碍等；

- 弱电系统施工所必要的管网建设（管网开挖以及回填由总包单位负责，本合同工作界面包含管网铺设、线路敷设、手井建设），机房装修。

（3）三网融合系统、小区监控系统、相关系统包含的设备安装、线路敷设以及驳接等。

（4）图纸和工程规范所示之其他工程；

（5）安全防护、绿色文明施工、环境保护、临时设施等措施；

（6）对完成工程的临时保护；

（7）对全部工程项目进行竣工验收；

（8）对竣工验收后30个工作日内工程的临时保护；

（9）所有有关配套工程以使全部工程项目可交付发包人使用；

（10）对全部工程项目之修补工作；

（10）对全部系统进行调试及配合培训相关操作人员；

4、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期、包所有施工措施（含对完成工程与竣工验收后工程的临时保护及修补）和环境保护、包安全防护、临时设施和文明施工（含蓝天保卫战相关措施）、包总包配套费、包总包服务费、包竣工验收、包向发包人交付全部合格工程等所有费用。

- 合同工期

计划开工日期： 2022年11月17日 （第一次工地例会时间作为工地实际开工日期，具体开工日期以开工令为准）。

计划竣工日期：  2023年1月16日 。

合同工期总日历天数： 60日历天。包含国家法定的节假日。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

关键节点工期如下：

30  天完成综合布线；

20  天完成各专业设备安装；

5  天完成各专业系统调试；

5  天竣工验收，将标段内所有工程交付发包人使用。

各节点施工工期按总包进度确定，总包工期延期，承包人工期相应顺延。

- 质量标准

项目质量符合现行国家施工及验收规范规定的合格标准。

- 合同金额

1、合同金额：签约合同价为：人民币（大写）   （￥   元），详见投标清单。如承包人完全按合同约定完成承包内容且工程量没有发生增减，则签约合同价为结算价。

2、本合同价款包含承包人将合同货物运抵交货地点并履行完合同其他义务所需的全部费用，包括且不限于以下内容：

（1）包含材料费、人工费、机械费、管理费、利润、税金、赶工费、检测费、安全措施费、技术措施费、绿色施工费、总包配套费、包总包服务费、政府相关部门验收合格的所需要费等一切费用。

（2）按国家规定承包人在施工中应缴纳的税金，已包括在本合同总价内，由承包人支付。如税率发生变化则作相应调整，费用由承包人承担。

（3）项目按双方确认的智能化施工图、当地政府部门和行业标准进行施工。

（4）本项目的专项工程深化设计施工图设计及出图费用（如：政务系统设计深化等）由承包人承担。

（5）本合同价款包含社会保险费。

（6）本合同价款中已含按标准计取的安全防护、绿色文明施工措施费（含蓝天保卫战相关措施费用）。

（7）包含承包人应承担的政府相关部门收取的费用。

六、付款方式

雅塘片区城市更新（正圆老旧小区改造）弱电项目合同款支付表支付，支付表如下：

| 付费次序 | 付款比例 | 付费时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 付已完工程合同金额的30% | 综合布线完成后 | 可用“银行承兑汇票”的方式给付 2、已完工程合同金额以发包人确认为准 |
| 第二次付款 | 付已完工程合同金额的40% | 全部设备货物到现场后 | 可用“银行承兑汇票”的方式给付 已完工程合同金额以发包人确认为准 |
| 第三次付款 | 付至合同价的80% | 设备完成安装调试，通过竣工验收后，并按发包人的要求提交完整的结算资料后 | 1.可用“银行承兑汇票”的方式给付 2.建设单位、监理单位、设计单位、区质安监站、区财评、电证中心等有关部门参与的竣工验收并取得验收批文。 |
| 第四次付款 | 付至合同竣工结算金额的97% | 结算完成后三个月内支付 | 1.可用“银行承兑汇票”的方式给付 2．预留三个月试用期的弱电调试，承包人应主动配合。 |
| 第五次付款 | 付合同竣工结算金额3%的质量保证金 | 质保期内工程没有质量问题或承包人履行了保修义务，于缺限责任期满后支付 | 1.可用“银行承兑汇票”的方式给付 2.如有发生的维修费用，则在该次付款予以扣除。 |
| 说明 | 承包人在项目支付节点工作完成的端午节、中秋节、春节前30个工作日内提出付款申请，发包人成本管理部收到申请后30个工作日内审查完毕，且经上级有关主管部门批准后支付，每次付款前，承包人应提供相应金额符合要求的正规发票，否则发包人有权拒付。 2.以上五次付款，五次付款均可用“银行承兑汇票”的方式给付。银行承兑汇票的兑付期限均为6个月，承包人可在兑付期限内贴现提前支取，贴现产生的利息等有关费用由承包人全额承担。 |

七、项目变更与结算：

1、本项目为总价包干合同，如承包人完全按合同约定完成承包内容，则合同价款不予调整。

2、如发包人需追加与合同标的相同货物或工程，在不改变合同其他条款的前提下，可与承包人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同金额的10%。

3、本项目工程量减少或承包人无法完成全部合同标的物，则需扣除相应未完成的工程量并按发包人要求办理竣工结算。

八、双方权利义务：

（一）发包人权利义务：

1、组织承包人及相关单位进行现场验收，向承包人进行现场验收交底。

2、本项目施工期间派驻工程部曾藤负责本工程协调有关工作，组织甲、乙及有关各方参加工程会议，及时提出施工过程中的整改意见。

3、按照本合同规定的付款要求向承包人支付合同款。

4、发包人定期组织相关人员对本工程进行质量检查，配合建设工程行政管理部门对本项目的质量安全进行检查监督。督促承包人整改本项目质量安全方面存在的问题。

5、在本合同履行期间，因承包人经营管理混乱或发生质量安全事故，导致承包人不能完全履行本合同的，发包人有权书面通知承包人进行整顿，承包人应按发包人要求无条件进行整顿，因此产生的费用由承包人自行承担。

6、发包人有权在施工过程中对因承包人原因，导致施工进度或施工质量或施工技术力量等不符合本合同约定或国家有关技术规范要求的部分项目，另行发包给第三方执行。其另行发包的费用从承包人合同总价中扣除，承包人不得有异议，且不得对发包人提出索赔，并应在人工、材料、设备、场地、装卸、运输、保管、施工安装等方面给予全力配合。

（二）承包人权利义务：

1、严格按报价内容要求精心施工。编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工进度表等。

2、本项目施工期间承包人派驻现场代表   负责现场施工，承包人现场代表必须常驻工地，如有特殊情况不能到现场，需及时通知发包人，并指定临时负责人全权代表。承包人现场代表如不能按发包人要求完成施工进度、确保项目质量及承包人进场施工人员质量和数量，发包人有权要求承包人更换驻现场代表。

3、承包人不得将本项目转包给第三方，不得变相肢解项目以包工包料的形式分包给第三方。

4、配合相关专项的施工，并做好本项目施工的文明施工管理工作。安全施工。加强防火、防盗、防破坏等安全措施，杜绝施工事故发生。

5、施工中未经发包人书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线；做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好与配合单位的关系。

6、项目竣工负责成品设备的安装调试、系统的使用指导及保养工作。未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和项目成品进行保护。项目竣工验收前，承包人对本项目相关材料进行保护。

7、项目未完因承包人自身原因中途退场的，给发包人造成的一切损失由承包人承担赔偿责任。

8、项目未办理验收、结算手续，发包人提前使用或擅自动用项目成品由此造成无法验收和损失的，由发包人负责。

九、项目质量及项目保修：

1、本项目质量按国家质量评定标准一次性验收合格、包取得联合验收合格。项目完成后，如承包人未按施工图纸内容（或国家、省、市有关监控施工验收规范要求）施工，本项目因项目安装部分原因使项目监控部分验收未通过，则发包人有权不予接受承包方施工的项目，承包人应随即整改，直至符合图纸、监控部分施工验收规范要求，由此所发生的费用由承包人负责。

2、项目移交后，由发包人负责管理。承包人对于设备及系统进行现场保修及远程维护，承包人无偿负责提供对发包人员工进行技术培训及指导意见给发包人管理部门。

3、承包人负责通过本项目范围内（包含设计变更内容）所有验评，并负责所有费用。

4、本项目设备保修期为两年免费上门服务期，质保期内，如本项目或设备出现质量问题，承包人应在接到发包人通知后24小时内赶至现场进行修复，承包人不履行质保义务的，发包人有权自行或另行委托他人进行修复，因此产生的修复费用由承包人承担。

5、免费保修期范围内的人为损坏由发包人负责。

6、施工过程中及质保期内，因承包人施工原因或项目质量问题造成的人身损害和财产损失，由承包人承担赔偿责任，因此造成发包人损失的，发包人有权向承包人追索。

十、安全防护绿色施工：

1、在项目执行期间应严格遵守《安装工程安全技术规程》、《安装工程工人安全操作规程》、其它相关的法规、规范。

2、由于承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担由此引发的一切经济损失。

3、按项目需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和安排警卫人员等。承包人如在施工过程中发生安全、意外事故，则因此所造成的人身和财产损失，由承包人承担赔偿责任。

4、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

5、已竣工部分未交付发包人之前，承包人按本合同约定负责已完部分的成品保护工作，保护期间发生损坏的，修复费用由承包人负责。

6、按合同的要求做施工现场、掩埋管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

7、保证施工现场清洁符合有关规定，做到工完场清，因违反有关规定造成的损失和罚款由承包人承担（非承包人原因造成的损失和罚款除外）。

承包人不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失的，承包人应对发包人承担赔偿责任。

十一、项目验收

1、项目竣工正式验收时承包人应具备下列条件：

（1）竣工图纸和本合同范围的项目全部完工；

（2）各种竣工资料完备；

2、承包人具备上述条件后，承包人应书面通知发包人进行竣工验收，发包人自接到验收通知后3日内组织竣工验收。发包人收到承包人书面通知后不按时参加验收的，承包人可自行验收，发包人应予承认。发包人要求复验时，承包人应按要求办理复验。若复验合格，发包人应承担复验费用，由此造成停工的，工期可顺延；若复验不合格，复验及返工费用由承包人承担，且工期不予顺延。

3、由于承包人原因造成质量事故，返工费用由承包人承担，且工期不顺延。

4、在施工过程中分下列阶段对项目质量进行验收：

（1）设备材料验收；

（2）隐蔽工程验收（包括承包人负责监理线路等隐蔽工程的验收）；

（3）其它约定的项目验收。

5、本项目竣工验收合格后，发包人须检查确认无误，验收确认后由双方负责人共同洽谈交接，办理移交手续，移交时需对照货物清单及清单描述的详细的货物参数进行移交。

6、承包人同时将全部有关的且符合城建档案馆要求的竣工资料移交发包人。如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损坏或损失，应由发包人承担。

7、如验收不合格，由承包人负责立即修整，直到验收合格达到发包人满意为止。

十二、违约责任

（一）发包人：

1、本合同范围项目内容未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而发生的质量问题或其它问题，由发包人承担责任。

2、发包人无故单方终止合同，发包人应向承包人赔偿因该项目所发生的全部损失并支付合同总价10%的惩罚性违约金。

（二）承包人：

1、项目质量不符合合同规定的，承包人负责无偿修理或返工，且工期不予顺延。

2、由于承包人原因逾期竣工的，每逾期一天，承包人向发包人支付合同总价的千分之一违约金。逾期超过 5 天的，发包人有权单方解除合同。

3、承包人无故单方终止合同，承包人须向发包人赔偿因此所遭受的全部损失并支付合同总价10%的惩罚性违约金。

十三、  其他事项

1、本项目所用材料（主要材料按附表）均需经发包人书面确认后方可使用，如承包人使用非投标所投设备材料品牌或相应规格时发包人有权要求更换，所发生的费用承包人自行承担。承包人提供的设备按清单指定品牌必须是原厂原装、全部无损和未曾使用过的合格的产品，必须满足技术要求和施工图纸的设计要求，如有假冒伪劣产品，视承包人违约，并承担由此造成的一切损失。

2、 所有因本合同产生或与本合同有关的争议应由双方通过友好协商解决。如果无法协商解决，该争议应通过发包人住所地（长沙市雨花区）人民法院诉讼解决。诉讼费用（包括但不限于律师费用）由败诉方承担。本条款在合同终止后仍然有效。

3、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本合同一式捌份，发包人执肆份，承包人执肆份，具有同等法律效力。

5、双方履行完毕合同规定的义务后，本合同即行终止。

6、附：详细清单（含材料及设备）见分项价格表

发包人（盖章）：                             承包人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：                     法定代表人或委托代理人：

签订日期：                                  签订日期：

签订地点：                                  签订地点：

询价响应文件

采购项目名称：________________

供应商名称：

询价响应声明

致                  (采购人)：

根据贵方为             项目的询价邀请，签字代表             （全名、职务）经正式授权并代表供应商             （供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式  份，电子文件一份。

（1）报价一览表

（2）分项价格表

（3）货物符合询价通知书规定的证明文件

（5）供应商的资格证明文件

（6）保证金

（7）供应商认为需要提供的其他资料

一、我方同意在询价文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方承诺：

（1）近三年均依法缴纳了各项税费，没有偷税、漏税行为；

（2）近三年均依法缴纳了各项社会保障资金，没有欠缴、漏缴行为；

三、我方已详细审核全部询价通知书，包括询价通知书修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方承诺接受询价通知书中的全部条款且无任何异议。

四、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。

五、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

六、我方保证在获得成交资格后，忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

供应商名称(盖章)：

法定代表人 (签字)：

日期：         年     月   日

备注：1、除可填报项目外，对本询价响应声明的任何修改将被视为非实质性响应，从而导致参加政府采购活动的资格被拒绝。

- 供应商注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目政府采购活动止 (后同)。

# 授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

供应商名称（单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年      月       日

# 法定代表人身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：      年龄：       职务：          系     （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

供应商名称（单位章）：

年        月        日

报价一览表

| 项目名称 项目名称 | 雅塘片区城市更新（正圆老旧小区改造）项目弱电项目 |
| --- | --- |
| 总报价人民币 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |
| 工期 |  |
| 备 注 |  |

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）总价应与《分项价格表》中总价相同。

供应商（单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：        年     月     日

分项价格表

项目名称：   雅塘片区城市更新（正圆老旧小区改造）项目弱电项目

金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价报价 | 总价报价 |
| 1 | 720芯落地式三网交接箱 | 1.规格型号: GXF05-VIII 1000*1550*350mm 2.安装方式:机房内落地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 12芯接续包 | 1.工作内容:安装接头盒及托架等 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 16芯接续包 | 1.工作内容:安装接头盒及托架等 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 24芯接续包 | 1.工作内容:安装接头盒及托架等 | 个 | 21 |  |  |
| 5 | 12芯分纤箱 | 1.配置:箱内设置1:8分光器3个,熔接盘1个 2.安装方式:楼梯间内挂墙安装 | 个 | 5 |  |  |
| 6 | 24芯分纤箱 | 1.配置:箱内设置1:8分光器3个,熔接盘1个 2.安装方式:楼梯间内挂墙安装 | 个 | 29 |  |  |
| 7 | 48芯分纤箱 | 1.配置:箱内设置1:8分光器3个,熔接盘1个 2.安装方式:楼梯间内挂墙安装 | 个 | 39 |  |  |
| 8 | 8芯单模光缆 | 1.敷设部位:管/暗槽内敷设 2.满足设计要求光纤选型的基本原则 | m | 2699.37 |  |  |
| 9 | 12芯单模光缆 | 1.敷设部位:管/暗槽内敷设 2.满足设计要求光纤选型的基本原则 | m | 283.42 |  |  |
| 10 | 16芯单模光缆 | 1.敷设部位:管/暗槽内敷设 2.满足设计要求光纤选型的基本原则 | m | 304.32 |  |  |
| 11 | 24芯单模光缆 | 1.敷设部位:管/暗槽内敷设 2.满足设计要求光纤选型的基本原则 | m | 5603.88 |  |  |
| 12 | 光缆成端/直熔 | 1.类别:光缆成端接头 带状 | 芯 | 552 |  |  |
| 13 | 光缆中继段测试 12芯 | 1.工作内容:测试 | 中继段 | 1 |  |  |
| 14 | 光缆中继段测试 16芯 | 1.工作内容:测试 | 中继段 | 1 |  |  |
| 15 | 光缆中继段测试 24芯 | 1.工作内容:测试 | 中继段 | 21 |  |  |
| 16 | 光缆接续 12芯 | 1.工作内容:熔接纤芯、接续加强芯、盘绕固定预留光纤、复测衰减等 | 头 | 1 |  |  |
| 17 | 光缆接续 24芯 | 1.工作内容:熔接纤芯、接续加强芯、盘绕固定预留光纤、复测衰减等 | 头 | 22 |  |  |
| 18 | 皮线光缆 | 1.敷设部位:管/暗槽内敷设 2.规格:国标2芯,满足设计要求光纤选型的基本原则 | m | 62938 |  |  |
| 19 | 光缆成端/直熔 | 1.类别:光缆成端接头 带状 | 芯 | 3912 |  |  |
| 20 | 原有弱电线缆拆除 | 1.工程量暂估,结算时按实签证 | m | 71828.99 |  |  |
| 21 | PVC线槽 PVC16mm | 1.材质:PVC线槽 2.敷设方式:砖、混凝土结构明敷 | m | 11904 |  |  |
| 22 | 电气配管 PVC50 | 1.名称:刚性阻燃电线管 2.材质:塑料 3.型号、规格:PVC50 4.敷设方式:砖、混凝土结构明敷 | m | 1852 |  |  |
| 23 | 电气配管 SC50 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌薄壁钢管 3.型号、规格:SC50 2.敷设方式:砖、混凝土结构明敷 | m | 292 |  |  |
| 24 | 打穿墙洞 | 1.工作内容:打穿墙洞 | 个 | 1065 |  |  |
| 25 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 26 | 200万像素红外枪式摄像机 | 1.类型:枪式,200万像素,传感器类型 1/2.7英寸CMOS;最大分辨率200W;最大红外距离50 米;宽动态支持;镜头焦距3.6mm/6mm/8mm/12mm;定焦;H.265支持; 2.供电方式:POE供电,DC12V;防护等级IP67; 3.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 台 | 83 |  |  |
| 27 | 枪机支架 | 1.材质:合金材质,专用 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 个 | 83 |  |  |
| 28 | 室外监控立杆 | 1.参数:4.5m(含立杆弱电箱) 2.材质:∅150钢管变∅100钢管变径接头 3.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 根 | 29 |  |  |
| 29 | 室外监控立杆基础 | 1..基础:C25砼,规格900x900x1000(h)mm,包含成套地脚螺栓 2.接地装置:L50×5镀锌角钢,埋深2.5米.接地电阻不大于10欧姆 3.工作内容:满足设计及使用要求 | 基 | 29 |  |  |
| 30 | 一光一电光纤收发器 | 1.参数: 百兆单模单纤自适应光纤收发器支持距离：≤25KmSC光纤接口1个10Mbps/100Mbps自适应RJ45口 数据传输稳定，抗干扰能力强 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 个 | 18 |  |  |
| 31 | 64芯光纤配线架 | 1.参数:光纤收发器架,满足设计要求 2.工作内容:本体安装及调试 | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 14槽光纤收发器架 | 1.参数:光纤收发器架,满足设计要求 2.工作内容:本体安装及调试 | 台 | 1 |  |  |
| 33 | 立杆汇聚设备箱 | 1.参数:尺寸400x300x180mm,附着在监控立杆上安装,含SPD防雷器,6位10A排插 2.工作内容:本体安装及调试 | 个 | 9 |  |  |
| 34 | 立杆汇备箱 | 1.参数:尺寸200x300x120mm,附着在监控立杆上安装,含SPD防雷器,6位10A排插 2.工作内容:本体安装及调试 | 个 | 20 |  |  |
| 35 | 四口终端盒 | 1.工作内容:安装接头盒及托架等 | 个 | 9 |  |  |
| 36 | 8口POE交换机 | 1.参数:POE,满足设计要求 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 台 | 4 |  |  |
| 37 | 12口POE交换机 | 1.参数:POE,满足设计要求 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 台 | 4 |  |  |
| 38 | 24口POE交换机 | 1.参数:POE,满足设计要求 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 电气配管 PVC25mm | 1.材质:PVC 2.敷设方式:室外埋地敷设 | m | 255.07 |  |  |
| 40 | 电气配管 PVC20mm | 1.材质:PVC 2.敷设方式:室外埋地敷设 | m | 335.33 |  |  |
| 41 | 4芯单模光纤 | 1.敷设部位:管内敷设 2.满足设计要求光纤选型的基本原则 | m | 2267.11 |  |  |
| 42 | 电源线 RVV-3x2.5mm2 | 1.材质:铜芯软护套线 2.敷设部位:管内敷设 3.满足设计要求选型的基本原则 | m | 2168.11 |  |  |
| 43 | 电源线 RVV-2x1.0mm2 | 1.材质:铜芯软护套线 2.敷设部位:管内敷设 3.满足设计要求选型的基本原则 | m | 24.64 |  |  |
| 44 | UTP6网线 | 1.材质:六类铜芯网线 2.敷设部位:管内敷设 3.满足设计要求选型的基本原则 | m | 3581.59 |  |  |
| 45 | 网络跳线 | 1.规格:2m六类非屏蔽跳线 1.工作内容:本体安装 | 条 | 18 |  |  |
| 46 | 光纤跳线 | 1.规格:1.5m光纤跳线 1.工作内容:本体安装 | 条 | 18 |  |  |
| 47 | 光缆成端/直熔 | 1.类别:光缆成端接头 带状 | 头 | 18 |  |  |
| 48 | 光纤链路测试 | 1.工作内容:光纤链路全程测试 光纤链路回波损耗测试 2.工程量暂估,结算时提供检测报告 | 链路 | 9 |  |  |
| 49 | 安全防范分系统调试 | 1.工作内容:监控系统调试,摄像机83台 | 系统 | 1 |  |  |
| 50 | 128路硬盘录像机 | 1.参数:工业级嵌入式微控制器;嵌入式Linux实时操作系统;网络协议IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF;前智能支持;后智能不支持;网络带宽接入128Mbps,储存128Mbps,转发 128Mbps;网络视频接入128路; 2.工作内容:本体安装及调试 | 台 | 1 |  |  |
| 51 | 43寸专用高清液晶监视器及挂架（单元式拼接屏） | 1.参数:43寸,接口:支持HDMI屏幕比例:16:9,分辨率:1920*1080P,满足设计要求 2.屏幕规格：2*3排列（43寸液晶拼接屏） 3.工作内容:本体安装及调试 | 套 | 1 |  |  |
| 52 | 12路高清解码器 | 1.参数:可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机;输入输出≥4路;支持HDMI,HD-BaseT,SD/HD/3G-SDI,光纤,DVI和VGA(兼容YUVYC及CVBC)可以任意输入切换到任意输出;具有倍频倍线功能,对图像信号进行倍线缩放、倍频增强显示,将不同分辨率的信号统一处理输出相同分辨率的信号;支持EDID管理;支持HDMI1.4a,支持3D,兼容HDCP功能;支持双绞线和光纤传输I/O信号卡;支持IR和RS232控制,可选TCP/IP控制,同时兼容第三方控制. 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 53 | HDMI高清线 | 1.参数:15米/根 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 条 | 6 |  |  |
| 54 | 监控硬盘 | 1.参数:8T监控专用 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 块 | 10 |  |  |
| 55 | 监控电脑 | 1.参数:视频监控系统操作电脑,满足设计要求 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 56 | 48口核心交换机 | 1.参数:48口,满足设计要求 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 57 | UPS主机 | 1.参数: 10KVA/380V/9KW,电池后备时间2小时,不单独设置电池柜 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 套 | 1 |  |  |
| 58 | 机房UPS配电箱 | 1.参数:壁装 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 59 | 机房市电配电箱 | 1.参数:壁装 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 60 | 42U网络机柜 | 1.参数:42U,落地安装 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 61 | 监控电视墙 | 1.参数:液晶拼接屏落地机箱机柜，2x3电视器支架(43寸显示器)排布，屏幕墙下柜标配一块可调节设备层板 2.工作内容:本体安装 | 台 | 1 |  |  |
| 62 | 三联操作台 | 1.参数:三联,定制 2.工作内容:本体安装及调试,满足设计要求 | 台 | 1 |  |  |
| 63 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 64 | LED灯盘600*600 | 1.规格:符合设计要求 2.安装方式;吸顶安装 | 套 | 8 |  |  |
| 65 | 安全出口指示灯 | 1.规格:符合设计要求 2.安装方式:壁装 | 套 | 1 |  |  |
| 66 | 市电插座 | 1.规格:10A二三插维修插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 7 |  |  |
| 67 | 空调插座 | 1.规格:三相三孔插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 1 |  |  |
| 68 | 双联单控开关 | 1.安装方式:暗装 | 个 | 1 |  |  |
| 69 | 双孔数据语音插座 | 1.安装方式:暗装 | 个 | 4 |  |  |
| 70 | 单孔数据插座 | 1.安装方式:暗装 | 个 | 1 |  |  |
| 71 | 电气配管 JDG20 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌薄壁钢管 3.型号、规格:JDG20 4.敷设方式:砖、混凝土结构暗配 | m | 14.63 |  |  |
| 72 | 电气配管 JDG32 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌薄壁钢管 3.型号、规格:JDG32 4.敷设方式:砖、混凝土结构暗配 | m | 51.5 |  |  |
| 73 | 电气配线 ZR-BV-2.5mm2 | 1.材质:塑铜线 2.敷设方式:管内穿照明线 | m | 48.39 |  |  |
| 74 | 电气配线 ZR-BV-4mm2 | 1.材质:塑铜线 2.敷设方式:线槽配线 | m | 76.74 |  |  |
| 75 | 电气配线 ZR-BV-6mm2 | 1.材质:塑铜线 2.敷设方式:线槽配线 | m | 57.21 |  |  |
| 76 | 电力电缆 ZR-YJY-5*6mm2 | 1.材质:铜芯电力电缆 2.电压等级:1KV及以下 | m | 50 |  |  |
| 77 | UTP6网线 | 1.材质:六类铜芯网线 2.敷设部位:线槽敷设 3.满足设计要求选型的基本原则 | m | 84.14 |  |  |
| 78 | 钢质线槽 100*100 | 1.材质:金属 2.安装方式:地板下安装 | m | 25.57 |  |  |
| 79 | 塑料接线盒 | 1.规格:86式 2.安装方式:暗装 | 个 | 9 |  |  |
| 80 | 塑料开关盒 | 1.规格:86式 2.安装方式:暗装 | 个 | 14 |  |  |
| 81 | 等电位联结带 | 1.材质、规格:30*3紫铜带 | m | 35.42 |  |  |
| 82 | 局部等电位联结箱 | 1.工作内容：本体安装 | 台 | 1 |  |  |
| 83 | 设备承重支架 | 1.规格:5#角钢 2.工作内容:制作安装、防腐刷油 | kg | 42.96 |  |  |
| 84 | 5P柜式空调 | 1.安装方式;落地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 85 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 86 | 通信配管 PVC110mm 4孔 | 1.材质:PVC 2.敷设方式:室外埋地敷设 | m | 465.76 |  |  |
| 87 | 通信配管 PVC110mm 2孔 | 1.材质:PVC 2.敷设方式:室外埋地敷设 | m | 524.58 |  |  |
| 88 | 通信配管 PVC110mm 1孔 | 1.材质:PVC 2.敷设方式:室外埋地敷设 | m | 90.03 |  |  |
| 89 | 通信配管 PVC75mm 2孔 | 1.材质:PVC 2.敷设方式:室外埋地敷设 | m | 55.56 |  |  |
| 90 | 通信配管 PVC75mm 1孔 | 1.材质:PVC 2.敷设方式:室外埋地敷设 | m | 909.79 |  |  |
| 91 | 通信配管 PVC50mm | 1.材质:PVC 2.敷设方式:室外埋地敷设 | m | 314.76 |  |  |
| 92 | 静电地板600*600*30mm | 1.安装方式:可调支架安装,含支撑脚 | m2 | 40.32 |  |  |
| 93 | 双开甲级钢质防火门 1500*2200mm | 1.工作内容:本体安装 | 樘 | 1 |  |  |
| 94 | 不锈钢踢脚线 | 1.规格:150*1.2mm | m2 | 25.6 |  |  |
| 95 | 墙面一般抹灰 | 1.15厚1:3水泥砂浆抹平，用浆拉毛刷108胶素水泥浆一道（内掺水重8%的胶料） 2.部位：机房内墙面 | m2 | 78.62 |  |  |
| 96 | 抹灰面油漆-墙面 | 1.无机涂料两遍（白色） 2.刷底漆一遍 3.内墙腻子二道，打磨平整； | m2 | 78.62 |  |  |
| 97 | 抹灰面油漆-天棚 | 1.满刮腻子二遍； 2.刷底漆一遍； 3.无机涂料两遍（白色）； | m2 | 40.32 |  |  |
| 98 | 单页手孔井 | 1.规格:内空尺寸940*740*800mm 2.类别:砖砌 3.安装位置:车道处 4.井盖采用重型单页球铁井盖井座 940*740mm 5.具体做法详设计图纸 | 座 | 23 |  |  |
| 99 | 单页手孔井 | 1.规格:内空尺寸940*740*800mm 2.类别:砖砌 3.安装位置:非车道处 4.井盖采用轻型单页球铁井盖井座 940*740mm 5.具体做法详设计图纸 | 座 | 77 |  |  |
| 100 | 冬雨季施工增加费 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1 |  |  |
| 101 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 项 | 1 |  |  |
| 102 | 安全责任险、环境保护税 |  | 项 | 1 |  |  |
| 103 | 销项税额 | 销项税额 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |

报价金额合计：小写：                      大写：

说明：（1）如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

供应商（单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：      年   月   日